Na osnovu člana 129a. stav 5. Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – Prečišćeni tekst („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br. 7/13), Ministrica za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno ovlašteno lice  d o n o s i:

P R A V I L N I K

O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU OBJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

- objekti za koje je potrebno izdati potvrdu o energetskim svojstvima građevine (u daljem tekstu: energetski certifikat), te izuzeća od energetskog certificiranja,

- energetski razredi objekata,

- sadržaj i izgled energetskog certifikata, izdavanje i rok važenja,

- energetsko certificiranje novih objekata i postojećih objekata koji se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing,

- objekti javne namjene za koje je obavezno javno izlaganje energetskog certifikata, način izlaganja i energetsko certificiranje,

- obaveze investitora, vlasnika i korisnika objekta,

- postupak energetskog certificiranja,

- baza podataka certificiranih objekata.

Član 2.

(1) Ovim Pravilnikom pobliže se definišu:

1) obaveza vlasnika objekata da prilikom izgradnje, prodaje ili iznajmljivanja objekta predoči budućem vlasniku odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu potvrdu o energetskim svojstvima objekta (energetski certifikat) kojem rok valjanosti nije duži od deset godina,

2) obaveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu, za objekte javne namjene koji pružaju javne usluge velikom broju ljudi (objekti s velikim prometom ljudi).

(2) Energetski certifikat objekta iz stava (1) ovog člana mora sadržavati referentne vrijednosti kako bi se potrošačima omogućilo upoređivanje i procjena energetskih svojstava objekta, te preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta.

Član 3.

(Značenje pojedinih pojmova u ovom Pravilniku)

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom Pravilniku imaju u smislu ovog Pravilnika sljedeće značenje:

- objekat je građevina s krovom i zidovima u kojem se koristi energija radi ostvarivanja određenih klimatskih uvjeta, namjenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari, a sastoji se od tijela objekta, instalacija, ugrađene opreme i prostora objekta;

- novi objekat je izgrađena građevina prije nego je puštena u pogon, odnosno prije početka korištenja odnosno građevina za koju nije izdato odobrenje za upotrebu;

- postojeći objekat je izgrađena građevina na osnovu odobrenja za građenje nadležnog organa;

- stambena zgrada je objekat koji je u cjelosti ili u kojem je više od 90% bruto podne površine namjenjeno za stanovanje, odnosno koji nema više od 50 m² neto podne površine u drugoj namjeni. Stambenom zgradom smatra se i objekat s apartmanima u turističkom području;

- nestambeni objekat je objekat koji nije stambena zgrada;

- nestambeni objekat privredne namjene je objekat namjenjen za obavljanje privredne, prizvodne i poljoprivredne djelatnosti (npr. to su: proizvodne hale u industrijskoj proizvodnji, proizvodne radionice, skladišta, građevine namjenjene poljoprivredi i sl.);

- objekat mješovite namjene je objekat koji ima više od 10% neto podne površine u drugoj namjeni od osnovne (stambene, nestambene ili ostale namjene) kada je neto podna površina u drugoj namjeni veća od 50 m² i zbog čega je potrebno objekat podijeliti na zone koje se posebno certificiraju u skladu sa osnovnom klasifikacijom objekata (npr. stambena zgrada, uredska i trgovačka namjena u jednom objektu);

- objekat s više zona je građevina koja ima više dijelova za koje je potrebno izraditi posebne energetske certifikate.

Objekat s više zona je građevina:

- koja se sastoji od dijelova koji čine zaokružene finkcionalne cjeline koje imaju različitu namjenu te imaju mogućnost odvojenih sistema grijanja i hlađenja (stambeni dio u nestambenom objektu), ili se razlikuju po unutrašnjoj projektnoj temperaturi za više od 4ºC,

- kod koje je 10% i više neto podne površine prostora građevine u kojem se održava kontrolisana temperatura u drugoj namjeni od osnovne namjene kada je ta neto podna površina u drugoj namjeni veća od 50 m²,

- kod koje dijelovi građevine koji su zaokružene funkcionalne cjeline imaju različiti termotehnički sistem i/ili bitno različite režime korištenja termotehničkih sistema;

9) neto podna površina objekta je ukupna površina objekta između elemenata koji ga      omeđuju;

10) bruto podna površina objekta je zbir površina poda za sve nivoe objekta;

11) ukupna korisna površina objekta je ukupna neto podna površina objekta koja odgovara namjeni upotrebe objekta;

12) tehnički sistem je tehnička oprema ugrađena u objekat koja služi za njegovo grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu tople vode, osvjetljenje i proizvodnju električne energije;

13) termotehnički sistem je tehnički sistem u koji nije uključeno osvjetljenje i proizvodnja električne energije;

14) pomoćni sistem je tehnička oprema koja doprinosi pretvaranju energije za pokrivanje energetskih potreba objekta;

15) ovlašteno lice je lice koje ima ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za provođenje energijskih pregleda i izdavanje energetskog certifikata objekta prema posebnom propisu;

16) energetski pregled objekta (energetski audit) je dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava objekta i stepena ispunjenosti tih svojstava u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima i sadrži prijedlog mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, a provodi ga ovlašteno lice;

17) energetski certifikat je dokument iz kojeg se vide energetska svojstva objekta i koji ima propisani sadržaj i izgled prema ovom Pravilniku, a izdaje ga ovlašteno lice. Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva objekta i potrošnju energije izračunatu na osnovu pretpostavljenog režima korištenja objekta i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u objektu ili njezinoj samostalnoj upotrebnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika;

18) energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji uključuje: energetski pregled objekta, vrednovanje radnji energetskog pregleda objekta i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, a provodi ga ovlašteno lice;

19) energetski razred objekta je indikator energetskih svojstava objekta, a izražen je preko godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu korisne površine objekta;

20) referetne vrijednosti su određene vrijednosti u odnosu na koje se vrši upoređivanje izračunatih vrijednosti energetskih svojstava građevina;

21) referentni klimatski podaci su skup odabranih klimatskih parametara koji su karakteristični za neko geografsko područje;

22) stvarni klimatski podaci su klimatski podaci dobiveni statističkom obradom prema meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji objekta;

23) godišnja emisija ugljen dioksida, CO2 [kg/a], je masa emitiranog ugljen dioksida u vanjsku okolinu tokom jedne godine koja je posljedica energetskih potreba objekta;

24) godišnja isporučena energija, Edel [kWh/a], je energija dovedena tehničkim sistemima objekta tokom jedne godine za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sistema;

25) godišnja potrebna toplotna energija za grijanje QH,nd [kWh/a], je računski određena količina toplote koju sistemom grijanja treba tokom jedne godine dovesti u objekat za održavanje unutrašnje projektne temperature u objektu tokom razdoblja grijanja objekta;

26) godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje, QC,nd [kWh/a], je računski određena količina toplote koju sistemom hlađenja treba tokom jedne godine odvesti iz objekta za održavanje unutrašnje projektne temperature u objektu tokom razdoblja hlađenja objekta;

27) godišnja potrebna energija za ventilaciju, QVe [kWh/a], je računski određena količina energije za pripremu zraka sistemom prisilne ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije tokom jedne jedne godine za održavanje stepena ugodnosti prostora u objektu;

28) godišnja potrebna energija za rasvjetu, El [kWh/a], je računski određena količina energije koju treba dovesti objektu tokom jedne godine za rasvjetu za hlađenje i godišnjih gubitaka sistema hlađenja u objektu;

29) godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode, QW [kWh/a], je računski određena količina toplote koju sistemom pripreme potrošne tople vode treba dovesti tokom jedne godine za zagrijavanje vode;

30) godišnja potrebna toplotna energija, QH [kWh/a], je zbir godišnje potrebne toplote i godišnjih toplotnih gubitaka sistema za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode u objektu;

31) godišnja primarna energija, Eprim [kWh/a], je računski određena količina energije za potrebe objekta tokom jedne godine koja nije podvrgnuta nijednom postupku pretvaranja;

32) godišnji toplotni gubici sistema grijanja, QH,ls [kWh/a], su energetski gubici sistema grijanja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u objektu;

33) godišnji gubici sistema hlađenja, QC,ls [kWh/a], su energetski gubici sistema hlađenja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u objektu;

34) godišnji toplotni gubici sistema za zagrijavanje potrošne tople vode, QW,ls [kWh/a], su energetski gubici sistema pripreme potrošne tople vode tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode;

35) koeficijent transmisionog toplotnog gubitka, Htr,ad [W/K], je količnik između toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijanog objekta prema vanjskom prostoru i razlike između unutrašnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature;

36) prostori objekta u kojima se održava kontrolisana temperatura su prostori objekta koji se griju i/ili hlade;

37) prostori objekta u kojima se ne održava kontrolisana temperatura su prostori objekta koji su negrijani odnosno nehlađeni prostori objekta;

38) obim grijanog dijela objekta, Ve [m³], je bruto obim, obim grijanog dijela objekta kojem je A površina;

39) površina grijanog dijela objekta, A [m²], je ukupna površina građevinskih dijelova koji razdvajaju grijani dio objekta od vanjskog prostora, tla ili negrijanih dijelova objekta (omotač grijanog dijala objekta), određena prema BAS EN ISO 13789:2005;

40) korisna površina objekta, AK [m²], je ukupna neto  podna površina grijanog dijala objekta. Kod stambenih zgrada se može odrediti prema približnom izrazu AK=0,32·Ve;

41) faktor oblika objekta, f0 = A/Ve [mֿ¹], je količnik površine, A (m²), i obima, Ve (m³), grijanog dijela objekta;

42)srednja vanjska temperatura, θe [ºC], je prosječna vrijednost temperature vanjskog zraka u posmatranom vremenskom periodu, prema meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji objekta;

43) unutrašnja projektna temperatura, θi [ºC], je projektom predviđena temperatura unutrašnjeg zraka svih prostora grijanog dijela objekta.

Član 4.

(Prilozi Pravilniku)

Ovaj Pravilnik sadrži slijedeće priloge:

- Prilog 1. u kojem je dat slikoviti prikaz energetskog certifikata stambenih zgrada;

- Prilog 2. u kojem je dat slikoviti prikaz energetskog certifikata nestambenih objekata;

- Prilog 3. u kojem je dat slikoviti prikaz energetskog certifikata za ostale objekte koji troše energiju;

- Prilog 4. u kojem je dat pregled dijela mogućih preporuka za povećanje energetske efikasnosti objekata, a koje su obavezni dio energetskog certifikata postojećih objekata;

- Prilog 5. u kojem je dat prikaz baze podataka certificiranih objekata koja se vodi u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Ministarstvo);

- Prilog 6.A. u kojem je data metodologija energetskog certificiranja stambenih zgrada;

- Prilog 6.B. u kojem je data metodologija energetskog certificiranja nestambenih objekata;

- Prilog 7. u kojem su definisane dvije referentne klimatske regije Federacije BiH;

- Prilog 7.A. u kojem su dati referentni klimatski podaci za Regiju Sjever;

- Prilog 7.B. u kojem su dati referentni klimatski podaci za Regiju Jug;

- Prilog 8. u kojem je dat popis normi na koje upućuje ovaj Pravilnik i prema kojima se provodi energetsko certificiranje.

II. OBJEKTI ZA KOJE JE POTREBNO IZDATI ENERGETSKI CERTIFIKAT

Član 5.

(1) Energetski certifikat mora imati svaki novi objekat, te postojeći objekat koji se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing, osim objekata koji su prema ovom Pravilniku izuzeti od obaveze energetskog certificiranja.

(2) Energetski certifikat mora biti priložen prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora ili ugovora o iznajmljivanju ili davanju na leasing objekta.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, postojeće građevine prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja građevine ili njenog dijela moraju imati potvrdu o energetskim svojstvima građevine najkasnije danom pristupa Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

(4) Nakon isteka roka propisanog ovim Pravilnikom, energetski certifikat moraju imati i svi objekti javne namjene za koje je propisano obavezno izlaganje energetskog certifikata.

(5) Vrste objekata za koje se izdaje (međusobno uporedivi) energetski certifikat određene su prema pretežnoj namjeni korištenja i dijele se na:

A) stambene zgrade:

1) s jednim stanom i stambene zgrade u nizu (samostojeći stambeni objekti s jednim stanom, objekti s jednim stanom u nizu ili drugačije povezane zgrade s jednim stanom, objekti do tri stana i objekti u nizu s više stanova po lameli-zgrade kod kojih se izrađuje poseban energetski certifikat za svaku stambenu jedinicu),

2) s više stanova (stambeni objekti s tri i više stanova, stambeni blokovi-zgrade kod kojih se može izraditi zajednički certifikat ili zasebni certifikat za svaku stambenu jedinicu),

3) objekti za stanovanje zajednica (domovi-đački, studentski, penzionerski, radnički, dječiji domovi, zatvori, kasarne i sl. objekti za stanovanje).

B) nestambeni objekti:

1) uredski, administrativni i drugi poslovni objekti slične namjene,

2) školski i fakultetski objekti, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,

3) objekti za kulturno umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i biblioteke,

4) bolnice i ostali objekti za zdravstvenu zaštitu i objekti za institucionalnu zaštitu,

5) hoteli i slični objekti za kratkotrajni boravak, objekti ugostiteljske namjene (gostionice, restorani i sl.).

6) objekti za saobraćaj i komunikacije (terminali, stanice, objekti za saobraćaj, pošte, telekomunikacijski objekti),

7) sportske dvorane,

8) objekti veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, objekti sa prodavnicama),

9) ostale vrste objekata koji troše energiju radi ostvarivanja određenih mikroklimatskih uvjeta u unutrašnjem prostoru.

Član 6.

(Izuzeće od obaveznosti energetskog certificiranja)

Energetski certifikat nije potreban za:

- nove i postojeće objekte koji se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, koji imaju upotrebnu korisnu površinu manju od 50 m²;

- postojeće objekte koji se prodaju a koji zbog fizičke dotrajalosti, elementarnih nepogoda ili ratnih dejstava i većih oštećenja ne mogu dalje služiti svojoj namjeni;

- objekte koji imaju predviđeni vijek upotrebe ograničen na dvije godine i manje;

- privremene objekte izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;

- radionice, proizvodne hale, industrijske objekte i druge privredne objekte koji se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovine radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;

- objekte namjenjene za održavanje vjerskih obreda;

- postojeće objekte koji se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili izvršenja;

- postojeće objekte za koje se pravo vlasništva prenosi u ostavinskom postupku;

- postojeće objekte koji se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže porodice;

- objekte koji su po posebnom zakonu upisani na listu nacionalnih spomenika BiH i objekte koji imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske efikasnosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom objekta.

- objekte koji se ne griju ili se griju na temperaturu do +12ºC.

III. ENERGETSKI RAZREDI OBJEKATA

Član 7.

(1) Stambene zgrade i nestambeni objekti svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji energetski razred.

(2) Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.

(3) Referentni klimatski podaci iz stava (2) ovog člana određeni su posebno za regiju Sjever i posebno za regiju Jug Federacije BiH definisane u prilogu 7. ovog Pravilnika.

(4) Za gradove i mjesta koji se nalaze na području regije Sjever, obračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima datim za regiju Sjever.

(5) Za gradove i mjesta koji se nalaze na području regije Jug, obračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima datim za regiju Jug.

Član 8.

(Energetski razredi objekata)

- Energetski razredi objekata iz člana 7. stav (1) ovog Pravilnika utvrđeni su prema slijedećoj tabeli:

| Energetski razred | Specifična godišnja potrebna toplotna energija za grijanje u kWh(m²a) |
| --- | --- |
| A+ | ≤15 |
| A | ≤45 |
| B | ≤95 |
| C | ≤135 |
| D | ≤180 |
| E | ≤225 |
| F | ≤270 |
| G | >270 |

(2) Energetski razred grafički se prikazuje na energetskom certifikatu strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje izraženoj u kWh (m²a) na sljedeći način:

(3) Energetski razred objekta određuje se prema metodologiji datoj u Prilozima 6.A. i 6.B. ovog Pravilnika.

(4) Precizan proračun parametara iz metodologije date u Prilozima 6.A. i 6.B. ovog Pravilnika, te određivanje drugih parametara, podataka i/ili veličina potrebnih za primjenu te metodologije, vrši se prema normama iz Priloga 8. ovog Pravilnika.

IV. SADRŽAJ ENERGETSKOG CERTIFIKATA, IZDAVANJE I ROK VAŽENJA

Član 9.

(Sadržaj energetskog certifikata)

(1) Energetski certifikat uključuje određivanje energetskog razreda objekta prema njegovim energetskim svojstvima određenim na osnovu izračunate energetske karakteristike objekta Ep odnosno potrebne godišnje specifične toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke i omogućuje upoređivanje objekata u odnosu na njihova energetska svojstva, efikasnost njihovih energetskih sistema, te kvalitetu i svojstava omotača objekta.

(2) Energetski certifikat objekta sadrži opće podatke o objektu, energetski razred objekta, podatke o licu koje je izdalo energetski certifikat, podatke o termotehničkim sistemima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji i referentne vrijednosti, objašnjenja tehničkih pojmova, opis primjenjenih propisa i normi, te preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

(3) Novi objekti koji se certificiraju ne sadrže preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta.

(4) Za objekte koji su određeni kao „ostale vrste objekata koji troše energiju“ iz člana 5. stav (2) alineja B tačka 9. ovog Pravilnika ne određuje se energetski razred, već se u energetskom certifikatu navode koeficijenti prolaska toplote za određene građevinske dijelove objekta i upoređuju se s dopuštenim vrijednostima.

(5) Energetski certifikat ovih objekata ne sadrži podatke o potrebnoj energiji kao niti preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta.

Član 10.

Energetski certifikat objekta izrađuje se unošenjem potrebnih podataka na slikovitim prikazima datim u Prilozima 1., 2. i 3. ovog Pravilnika isključivo elektronskim putem, osim potpisa ovlaštenog lica.

Član 11.

(Energetski certifikat stambenih zgrada)

(1) Energetski certifikat stambenih zgrada sadrži pet stranica definisane ovim Pravilnikom u stavovima od (2) do (6) ovog člana.

(2) Prva stranica energetskog certifikata objekta sadrži:

1) opće podatke o objektu:

- vrsta objekta (prema podjeli iz člana 5. stav (4) ovog Pravilnika),

- lokacija objekta (katastarska čestica, ulica, kućni broj, mjesto s poštanskim brojem),

- ime i prezime vlasnika, investitora odnosno korisnika objekta,

- za nove zgrade, naziv izvođača radova,

- za nove zgrade, godina završetka izgradnje;

2) energetski razred objekta na skali od A+ do G;

3) podatke o licu koje je izdalo energetski certifikat objekta:

- naziv ovlaštenog pravnog lica koje je izdalo energetski certifikat objekta, te ime i prezime imenovanog lica u ovlaštenom pravnom licu,

- registarski broj ovlaštenog lica,

- broj energetskog certifikata objekta,

- datum izdavanja energetskog certifikata objekta i datum važenja,

- potpis imenovanog lica u ovlaštenom pravnom licu i pečat ovlaštenog pravnog lica.

(3) Druga stranica energetskog certifikata objekta sadrži:

1) podatke o objektu:

- korisna površina  objekta AK [m²],

- obim grijanog dijela objekta Ve [m³],

- faktor oblika f0 [mֿ¹],

- koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka (po jedinici površine grijanog tijela objekta) HT' [W(m²K)].

2) klimatske podatke:

- klimatski podaci (Regija Sjever ili Jug),

- srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe [ºC],

- unutrašnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi [ºC],

3) podatke o termotehničkim sistemima objekta:

- način grijanja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor),

- izvori energije koji se koriste za grijanje i pripremu potrošne tople vode,

- način hlađenja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor),

- izvori energije koji se koriste za hlađenje,

- vrsta ventilacije (prirodna, prisilna bez povrata toplote, prisilna s povratom toplote),

- vrsta i namjena korištenja sistema s obnovljivim  izvorima energije,

- udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje [%],

4) podatke o potrebnoj energiji:

- godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za definisani profil korištenja za referentne klimatske  podatke, QH,nd'ref u [kWh/a] i [kWh/(m²a)],

- godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za definisani profil korištenja za stvarne klimatske  podatke, QH,nd  u [kWh/a] i [kWh/(m²a)], najveća dopuštena vrijednost Q''H,nd'  u [kWh/a],

- godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode za stvarne klimatske podatke, QW u [kWh/a] i [kWh/(m²a)],

- godišnji toplotni gubici sistema grijanja za stvarne klimatske podatke QH,ls u [kWh/a] i [kWh/(m²a)],

- godišnji toplotni gubici sistema za zagrijavanje potrošne tople vode za stvarne klimatske podatke  QW,ls u [kWh/a] i [kWh/(m²a)],

- godišnja potrebna toplotna energija za stvarne klimatske podatke QH u [kWh/a] i [kWh/(m²a)],

5) podatke o isporučenoj energiji i emitovanom CO2:

- godišnja isporučena energija objektu za stvarne klimatske podatke Edel u [kWh/a] i [kWh/(m²a)],

- godišnja primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim u [kWh/a] i [kWh/(m²a)],

- godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u [kg/a] i [kg/(m²a)],

6) podatke o koeficijentu prolaska toplote za određene građevinske dijelove objekta:

- tabela (U) vrijednosti koeficijenta prolaska toplote za pojedine građevinske dijelove objekta [W/(m²K)],

- tabelu najvećih dopuštenih (Umax) vrijednosti koeficijenata prolaska toplote za pojedine građevinske dijelove objekta [W/(m²K)].

(4) Treća stranica energetskog certifikata objekta sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava objekta koje su ekonomski opravdane.

(5) Četvrta stranica energetskog certifikata objekta sadrži objašnjenje tehničkih pojmova.

(6) Peta stranica energetskog certifikata objekta sadrži detaljan opis propisa, normi i obračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu.

(7) Izgled i sadržaj energetskog certifikata stambenih zgrada dat je u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

Član 12.

(Energetski certifikat nestambenih objekata)

(1) Energetski certifikat nestambenih objekata, pored sadržaja kako je propisano za stambene zgrade u članu 11. ovog Pravilnika, sadrži na drugoj stranici i tačku 7) koja sadrži slijedeće podatke:

- godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje za definisani profil korištenja za stvarne klimatske podatke QC,nd u [kWh/a] i [kWh/(m²a)],

- godišnji gubici sistema hlađenja za stvarne klimatske podatke za definisani profil korištenja QC,ls u [kWh/a] i [kWh/(m²a)],

- godišnja potrebna energija za hlađenje za stvarne klimatske podatke za definisani profil korištenja QC u [kWh/a] i [kWh/(m²a)],

- godišnja potrebna energija za ventilaciju u sistemu prisilne ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definisani profil korištenja QVe u [kWh/a] i [kWh/(m²a)],

- godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definisani profil korištenja E1 u [kWh/a] i [kWh/(m²a)].

(2) Izgled i sadržaj energetskog certifikata nestambenih objekata dat je u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

Član 13.

(Energetski certifikat ostalih objekata koji troše energiju)

(1) Energetski cerifikat ostalih objekata koji troše energiju sadrži dvije stranice definisane stavovima od (2) do (4) ovog člana.

(2) Prva stranica energetskog certifikata je identična prvoj stranici energetskog certifikata za stambene zgrade s tim da se ne upisuje vrsta objekta već samo njegov naziv.

(3) Druga stranica energetskog certifikata sadrži sve tačke druge stranice energetskog certifikata za stambene zgrade osim tačke 4).

(4) Izgled i sadržaj energetskog certifikata za ostale objekte koji troše energiju dat je u Prilogu 3. ovog Pravilnika.

Član 14.

(1) Unos podataka iz tačaka 3) i 5) člana 11. stav (3) ovog Pravilnika u energetske certifikate za stambene zgrade nije obavezan.

(2) Unos podataka iz stava (1) ovog člana kao i podataka iz člana 12. stav (1) ovog Pravilnika u energetske certifikate za nestambene objekte nije obavezan.

Član 15.

(Izdavanje i važenje energetskog certifikata)

(1) Energetski certifikat izdaje se za cijeli objekat.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana energetski certifikat obavezno se izdaje za dijelove objekta kada se radi o objektu koji je prema ovom Pravilniku definisan kao „objekat s više zona“.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana za postojeće objekte koji se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, energetski certifikat se može izdati i za dio objekta koji čini samostalnu upotrebnu cjelinu objekta kao što je na primjer ured, stan ili slično.

(4) Energetski certifikat se izrađuje na osnovu izračunatih energetskih potreba i energetskog pregleda.

(5) Objekat ili njegova samostalna upotrebna cjelina može imati samo jedan važeći energetski certifikat.

(6) Rok važenja energetskog certifikata objekta je 10 godina.

V. OBAVEZA CERTIFICIRANJA OBJEKATA

Član 16.

(Cerificiranje novih objekata)

(1) Investitor novog objekta dužan je osigurati energetski certifikat objekta prije obavljanja tehničkog pregleda.

(2) Energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje upotrebne dozvole.

Član 17.

Ako se novi objekat ili njegov dio koji čini samostalnu upotrebnu cjelinu prodaje u toku građenja, tada je vlasnik koji je kupio objekat odnosno njegov upotrebni dio (novi investitor), dužan nabaviti energetski certifikat prije početka upotrebe odnosno puštanja u pogon objekta odnosno njegovog dijela.

Član 18.

(Certificiranje postojećih objekata koji se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing)

Vlasnik objekta dužan je, u skladu sa članom 5. stav (3) ovog Pravilnika, uz dokumentaciju potrebnu za zaključenje ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju objekta odnosno njegovog dijela koji je samostalna upotrebna cjelina priložiti energetski certifikat objekta odnosno njegovog dijela.

Član 19.

(Certificiranje objekata javne namjene)

(1) Za izradu i javno izlaganje energetskog certifikata objekata javne namjene iz člana 23. za koje je propisana obaveza izlaganja energetskog certifikata odgovoran je vlasnik objekta.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ukoliko vlasnik objekta nije fizičko ili pravno lice (javna ustanova, objekat se vodi kao državna imovina i sl.), za izradu i javno izlaganje energetskog certifikata odgovoran je korisnik objekta.

(3) Korisnik objekta javne namjene iz stava (2) ovog člana za koji je obavezno javno izlaganje energetskog certifikata dužan je finansirati i omogućiti izradu energetskog certifikata objekata i njegovo javno izlaganje.

Član 20.

(1) Za nove i postojeće stambene zgrade energetski razredi određuju se prema metodologiji  datoj u prilogu 6.A. ovog Pravilnika.

(2) Za nove i postojeće nestambene objekte energetski razredi određuju se prema metodologiji datoj u Prilogu 6.B. ovog Pravilnika.

(3) Energetski razredi za postojeće objekte javne namjene određuju se prema metodologiji datoj u Prilogu 6.B. ovog Pravilnika.

Član 21.

(1) Energetski certifikat za objekte javne namjene iz člana 23. ovog Pravilnika izrađuje se na način kako je to propisano ovim Pravilnikom za nestambene objekte.

(2) Za određivanje energetskog razreda nestambenih objekata i objekata iz stava (1) ovog člana, na zahtjev investitora, vlasnika ili korisnika objekta, pored mjerodavne izračunate vrijednosti Ep prema metodologiji iz Priloga 6.B., dodatno se mogu koristiti i podaci o energetskoj potrošnji objekta.

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, za dodatno određivanje energetskog razreda na osnovu energetske potrošnje, vlasnik odnosno korisnik javnog objekta dužan je osigurati račune o potrošnji energije prema namjeni potrošnje (grijanje, hlađenje i sl.) i vrsti izvora energije za period od najmanje tri protekle uzastopne godine.

(4) Ukoliko je energetski razred određen na osnovu podataka o energetskoj potrošnji objekta, taj energetski razred upisuje se u dodatnu kolonu u energetskom certifikatu.

(5) Energetski razred iz stava (4) ovog člana je isključivo informativnog karaktera i ni u kom slučaju nije mjerodavan.

Član 22.

(Obaveza čuvanja energetskog certifikata)

Energetski certifikat objekta ili njegove samostalne upotrebne cjeline odnosno dijela objekta, dužan je čuvati vlasnik (investitor ili korisnik) objekta ili njegove samostalne upotrebne cjeline odnosno dijela objekta i organ koji je izdao odobrenje za upotrebu najmanje u roku važenja tog energetskog certifikata.

VI. OBJEKTI JAVNE NAMJENE ZA KOJE JE OBAVEZNO JAVNO IZLAGANJE

ENERGETSKOG CERTIFIKATA, NAČIN IZLAGANJA I CERTIFICIRANJE

Član 23.

(Objekti javne namjene)

(1) Objekti javne namjene za koje je obavezno javno izlaganje energetskog certifikata su prvenstveno nestambeni objekti koje koriste organi vlasti i objekti institucija koje pružaju javne usluge, te objekti drugih namjena koji pružaju usluge velikom broju ljudi.

(2) Objekti iz stava (1) ovog člana su:

1) poslovni objekti za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih lica,

2) objekti državnih upravnih i drugih organa, organa lokalne samouprave,

3) objekti pravnih lica s javnim ovlaštenjima,

4) objekti sudova, zatvora, kasarni,

5) objekti međunarodnih institucija, komora, privrednih asocijacija,

6) objekti banaka, štedionica i drugih finansijskih organizacija,

7) objekti trgovina, restorana, hotela,

8) objekti putničkih agencija, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti,

9) objekti željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog saobraćaja, objekti pošta, telekomunikacijskih centara i sl.,

10) objekta univerziteta i sl., objekti škola, vrtića, jaslica, studentskih i đačkih domova i sl., objekti domova za starije osobe i sl.,

11) objekti sportskih udruženja i organizacija, objekti sportskih namjena,

12) objekti kulturnih namjena: kina, pozorišta, muzeja i sl.,

13) objekti bolnica i drugih ustanova namjenjenih zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj namjeni.

Član 24.

(Izlaganje energetskog certifikata)

(1) Objekti javne namjene iz člana 23. ovog Pravilnika koji imaju ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², moraju imati energetski certifikat izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiocima objekta.

(2) Ukoliko objekat javne namjene iz člana 23. ovog Pravilnika ima više ulaza, tada se energetski certifikat izlaže na jasno vidljivom mjestu uz glavni ulaz objekta.

(3) Energetski certifikat se izrađuje prema Prilogu 2. ovog Pravilnika, uvećan na format A3, zaštićen od eventualnih oštećenja i pričvršćen na siguran način.

(4) Javno se izlaže prva strana energetskog certifikata koja sadrži osnovne podatke o objektu i skalu energetskih razreda.

VII. OBAVEZE INVESTITORA, VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA OBJEKTA

KOD PROVOĐENJA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA

Član 25.

(1) Investitor, vlasnik odnosno korisnik objekta dužni su:

1) osigurati energetski certifikat kada je prema ovom Pravilniku propisana obaveza njegovog izdavanja ili izlaganja,

2) poslove provođenja energetskog pregleda i energetskog certificiranja povjeriti za to ovlaštenim licima,

3) na zahtjev ovlaštenog lica koje provodi energetski pregled objekta, dati na uvid bilo koji dokument nužan za provođenje energetskog pregleda i energetskog certificiranja,

4) za potrebe provođenja energetskog pregleda i energetskog certificiranja omogućiti pristup ovlaštenom licu u sve dijelove objekta koji je predmet energetskog pregleda i energetskog certificiranja,

5) na dobro vidljivom mjestu istaknuti energetski certifikat objekta javne namjene za koji je izlaganje energetskog certifikata obavezno prema ovom Pravilniku.

(2) Za potrebe provođenja energetskog pregleda i energetskog certificiranja dijela objekta koji čini samostalnu upotrebnu cjelinu, vlasnici odnosno korisnici drugih dijelova tog objekta dužni su omogućiti ovlaštenim licima provođenje energetskog pregleda i energetskog certificiranja objekta, te im omogućiti pristup u sve dijelove objekta i dati na uvid dokumente potrebne za provođenje energetskog pregleda i energetskog certificiranja tog dijela objekta.

VIII. POSTUPAK ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA

Član 26.

Postupak energetskog certificiranja objekta sastoji se od:

1) energetskog pregleda objekta,

2) vrednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda objekta,

3) izdavanja energetskog certifikata objekta.

Član 27.

(Energetski pregled objekta)

(1) Energetski pregled objekta i vrednovanje radnji energetskog pregleda obavezno uključuju:

1) analizu građevinskih karakteristika objekta u smislu toplotne zaštite (analizu toplotnih karakteristika vanjskog omotača objekta),

2) analizu energetskih svojstava sistema grijanja i hlađenja,

3) analizu energetskih svojstava sistema klimatizacije i ventilacije,

4) analizu energetskih svojstava sistema za pripremu potrošne tople vode,

5) analizu energetskih svojstava sistema elektroinstalacija, rasvjete, kućanskih aparata i drugih potrošača energije,

6) analizu upravljanja svim tehničkim sistemima objekta,

7) potrebna mjerenja gdje je to nužno za ustanovljavanje energetskog stanja i/ili svojstava,

8) analizu mogućnosti promjene izvora energije,

9) analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i efikasnijih sistema,

10) prijedlog mjera poboljšanja energetskih svojstava objekta.

(2) Energetski pregled objekta osim navedenog u stavu (1) ovog člana može uključivati i druge radnje u zavisnosti od vrste objekta.

(3) Energetski pregled objekta provodi se u skladu s načelima iz Smjernica za provođenje energetskih pregleda za nove i postojeće objekte s jednostavnim i složenim tehničkim sistemom i pravilima struke ukoliko ista nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Pravilnika i prilozima ovog Pravilnika.

Član 28.

(Izdavanje energetskog certifikata)

(1) Izdavanje energetskog certifikata podrazumijeva:

1) određivanje energetskog razreda objekta,

2) izradu energetskog certifikata s popisom preporuka za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih  svojstava objekta.

(2) Pregled dijela mogućih preporuka za poboljšanje energetskih svojstava objekta naveden je u Prilogu 4. ovog Pravilnika.

IX. BAZA PODATAKA CERTIFICIRANIH OBJEKATA

Član 29.

(1) Ministarstvo vodi bazu podataka certificiranih objekata (u daljem tekstu: baza podataka).

(2) Podatke koji se unose u bazu podataka dostavlja ovlašteno lice koje je izdalo energetski certifikat.

(3) Ovlašteno lice dužno je potrebne podatke dostaviti u roku od najviše 8 dana od izdavanja energetskog certifikata.

(4) Obrazac za dostavljanje podataka prema kojem ovlaštena lica elektronskim putem dostavljaju propisane podatke dat je u Prilogu 5. ovog Pravilnika.

X. NADZOR NAD PROVOĐENJEM PRAVILNIKA

Član 30.

(1) Nadzor nad provođenjem odredaba ovog Pravilnika obavlja Ministarstvo i inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

(2) Ministarstvo i/ili nadležni inspektor u provođenju nadzora moraju zahtijevati da svi objekti koji podliježu obavezi certificiranja prema ovom Pravilniku imaju propisani energetski certifikat.

(3) Dva puta godišnje Ministarstvo provodi kontrolu ispravnosti jednog izdatog energetskog certifikata od strane svakog ovlaštenog pravnog lica.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

(1) Svi novi objekti za koje se nakon 01. avgusta 2013. godine podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu ili uvjerenja o završetku objekta moraju imati energetski certifikat izdat na način u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

(2) Svi objekti javne namjene za koje je obavezno javno izlaganje energetskog certifikata prema ovom Pravilniku moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat najkasnije danom pristupa Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Član 32.

Ukoliko za provođenje dijela propisane metodologije iz Priloga 6.A. ili Priloga 6.B. ovog Pravilnika potrebna norma ili dio norme iz Priloga 8. ovog Pravilnika a koja nije usvojena, provođenje tog dijela metodologije će se izvršiti prema važećim tehničkim propisima ili prema pravilima struke za određivanje kojih je odgovorno ovlašteno lice koje vrši energetsko certificiranje objekta.

Član 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

MINISTARSTVO ZA URBANIZAM,			        PO OVLAŠTENJU MINISTRICE ZA

PROSTORNO UREĐENJE I		                           URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I

ZAŠTITU OKOLINE BPK GORAŽDE 		                    ZAŠTITU OKOLINE BPK GORAŽDE

Broj: 09-23-332/13						     Ahmed Šunja, dipl. ecc.

Goražde, 03.07.2013. godine